## Slide 1: ОТЧЁТ По дисциплине: «Введение в авиационную и ракетно-космическую технику» На тему: «Вывод автоматической станции «Луна-21» на орбиту Земли с помощью ракеты-носителя «Протон–К»»
Выполнили студенты группы М8О-110БВ-25:
Баранова Д. А.
Брандыс В. Е.
Мухамедьянова А. И.
Шелагинова М. В.
г. Москва, 2025
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МАИ)

## Slide 2: СОСТАВ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
2
Участник | Роль | Задачи
Баранова Д. А. | Пилот-инструктор | Разработка детального пошагового плана полёта, проведение ключевых пилотируемых запусков в KSP
Брандыс В. Е. | Аналитик данных | Расчет траекторий, анализ полётных данных, научное обоснование манёвров, составление физической и математической моделей
Мухамедьянова А. И. | Программист | Написание кода на языке Python
Шелагинова М. В. | Исследователь | Исследование и подготовка краткого доклада о автоматической станции «Луна-21», ведение документации по проекту
Таблица 1 – Состав команды

## Slide 3: ВВЕДЕНИЕ
Цель:
детально изучить, теоретически смоделировать и практически реализовать в среде симулятора Kerbal Space Program (KSP) ключевой этап миссии: вывод автоматической станции «Луна-21» на орбиту Земли с использованием ракеты-носителя «Протон–К».
Задачи:
1. Изучить исторические данные, технические характеристики и конструктивные особенности автоматической станции «Луна-21» и ракеты-носителя «Протон-К».
2. Разработать детализированную физико-математическую модель.
3. Реализовать разработанную математическую модель в виде программы на языке Python.
4. Провести виртуальный запуск и выведение аппарата на орбиту Земли в KSP, фиксируя параметры полёта в реальном времени.
5. Сравнить полученные данные из виртуального полёта с расчётными данными математической модели.
Роли участников:
Баранова Д. А. – пилот-инструктор
Брандыс В. Е. – аналитик данных
Мухамедьянова А. И. – программист
Шелагинова М. В. – исследователь
3

## Slide 4: Миссия автоматической станции «Луна-21» и «Луноход-2»
Рисунок 1 – Луна-21
Рисунок 2 – Луноход-2
4

## Slide 5: Ракета-носитель «Протон-К»
Грузоподъёмность: До ~6 т к Луне (с разгонным блоком «Д»).
Масса ПН «Луны-21»: ~2 т (посадочная платформа + «Луноход-2»).
Надёжность: Отработанная система к 1973 г., успешно использовалась в лунных миссиях («Луна-16», «Луна-17»).
Ракета-носитель "Протон-К" — это советская тяжелая ракета, ставшая одной из самых массовых и надежных в своем классе. Её разработка началась в начале 1960-х годов, а первый успешный пуск состоялся в 1967 году. Всего за 45 лет эксплуатации (до 2012 года) было выполнено 311 пусков.
5

## Slide 6: ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
1. Движение рассматривается в плоскости xOy (вертикальная плоскость полёта).
2. Поверхность Земли принимается плоской, кривизна не учитывается.
3. Вращение Земли не учитывается.
4. Ракета моделируется как материальная точка с сосредоточенной массой m(t), изменяющейся во времени. Геометрические размеры и вращательное движение не учитываются.
5. Атмосфера описывается барометрической формулой с экспоненциальным убыванием плотности с высотой.
6. Силы, действующие на ракету: тяга двигателей , сила тяжести , сила аэродинамического сопротивления
7. Изменение массы линейно во времени, отделение ступеней — мгновенное.
6

## Slide 7: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
7
Рисунок 3 – Силы, действующие на ракету
Силы тяги двигателей 1-ой и 2-ой ступеней:
Формула аэродинамического сопротивления:
Расчет плотности воздуха из формулы (2) производится через формулу Менделеева-Клапейрона:
Зависимость давления от высоты над уровнем моря
из формулы (2.1):

## Slide 8: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
8
Зависимость ускорения свободного падения от высоты из формулы (2.2):
Итоговая расчетная формула силы аэродинамического сопротивления выглядит так:
Формула силы тяжести:
Итоговая формула силы тяжести выглядит так:

## Slide 9: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
9
II закон Ньютона:
Считаем, что угол гравитационного поворота меняется линейно на отдельных участках (для простоты расчетов), тогда формулы изменения угла имеют общий вид:
  1. Вертикальный полет.
  До высоты h = 1000м:
  2. До высоты, при которой = 45.
  Высота 1000 < h <= 30000м:
  3. Высота 30000 < h <= 100000м:

## Slide 10: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
10
Выражаем ускорение и проецируем на ось OX:
Выражаем ускорение и проецируем на ось OY:
Получаем систему уравнений:
Линейное изменение массы, зависящее от времени:
Для первой ступени i = 1, для второй – i = 2. (*)
– начальная масса для работы 1-ой и 2-ой ступеней. (*)
k – расход топлива для i-ой ступени:
– масса сожженного топлива i-ой ступени
– время работы i-ой ступени

## Slide 11: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Основные формулы, характеризующие изменения нужных параметров:
11

## Slide 12: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Переход к нормальной форме Коши, где x – координата по оси Ох, скорость по оси Ох, y – координата по оси Оу (y ), – скорость по Оу, m – масса ракеты.
12

## Slide 13: ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Листинг кода для считывания данных из KSP
13

## Slide 14: ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Листинг кода, реализующего математическую модель
14

## Slide 15: ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Листинг кода, реализующего математическую модель
15

## Slide 16: ГРАФИКИ
Рисунок 4 – График изменения высоты ракеты от времени
Рисунок 5 – График изменения скорости ракеты от времени
Рисунок 6 – График изменения массы ракеты от времени
16

## Slide 17: ПРИЧИНЫ РАСХОЖДЕНИЯ ГРАФИКОВ
17
1. Одной из причин различий на графиках массы является несовпадение момента отделения ступеней. В математической модели отделение ступени задаётся строго в фиксированный момент времени и предполагается, что к этому моменту топливо полностью выработано. В симуляции KSP отделение ступени происходит немного позже, при этом часть топлива может оставаться неиспользованной. Это приводит к тому, что масса ракеты в KSP на отдельных участках оказывается больше расчётной, что и вызывает наблюдаемое расхождение на графиках массы.
2. Различия на графиках скорости и высоты во многом связаны с погрешностью в задании угла наклона ракеты. В математической модели угол гравитационного поворота изменяется по заранее заданным линейным зависимостям и считается известным точно. В KSP угол наклона формируется системой управления полётом и изменяется непрерывно, при этом возможны небольшие отклонения от расчётной траектории.
3. Также следует отметить, что в симуляции KSP изменение ориентации ракеты и перераспределение тяги происходят не мгновенно, в отличие от математической модели, где такие переходы считаются идеальными. Это приводит к небольшим запаздываниям и сглаживанию кривых, что дополнительно усиливает различия между графиками.
4. Таким образом, расхождения на графиках массы, скорости и высоты объясняются совокупным влиянием более позднего отделения ступеней и неполного выгорания топлива в KSP, погрешностей в угле наклона ракеты, а также упрощений математической модели и особенностей численной реализации симулятора. При этом качественное совпадение формы графиков подтверждает корректность разработанной математической модели и её адекватность для анализа процесса выведения ракеты на орбиту.

## Slide 18: СИМУЛЯЦИЯ В KSP
Рисунок 7 –
Взлёт ракеты
Рисунок 8 – Отсоединение первой ступени
Рисунок 9 – Отсоединение
второй ступени
18

## Slide 19: НАШИ МАТЕРИАЛЫ
GitHub
19

## Slide 20: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Цели достигнуты: изучены миссия, её значение и технические особенности, включая ракету-носитель «Протон-К».
2. Разработана модель: создана и реализована на Python физико-математическая модель выведения аппарата на орбиту.
3. Проведена симуляция: в Kerbal Space Program успешно воссоздан запуск и получены данные, качественно совпадающие с расчётными.
4. Вывод: сравнение расчётных данных математической модели с данными, полученными в ходе симуляции в KSP, показало, что графики основных параметров движения (высоты, скоростей, и масс) в целом совпадают по форме и характеру изменения во времени. Но в то же время наблюдаются количественные расхождения между расчётными и симуляционными данными, которое объясняется как ограничениями визуализации и внутренней физики KSP, так и неполнотой математической модели, которая не учитывает всех факторов реального и симулированного полёта. Несмотря на это, качественное совпадение графиков подтверждает корректность разработанной модели и позволяет считать её пригодной для анализа и учебного моделирования процессов выведения ракеты на орбиту.
20